Аварии, несчастные  случаи, произошедшие  при  пользовании

газом  в  быту  в  2020 году.

В  2020   году   в   Республике  Беларусь  произошло  9  происшествий  при  пользовании газом в быту.

1. 22.02.2020 в  17 часов  46 минут  в  специализированное  подразделение  ПУ  «Оршагаз»  от  оперативного  дежурного  Оршанского  ГРОЧС  поступила  информация  о  пожаре  в  одноквартирном  жилом  доме  расположенному  по  адресу: Витебская  область, Оршанский  район, д. Ставры, ул. Центральная, д.  12.

Установлено, что  гражданка  самовольно  произвела  подключение  газовой  плиты  к  газовому  баллону  объемом  50 литров. Для  нагрева  воды  в  чайнике  зажгла  горелку  плиты  и  вышла  из  помещения, в  котором  установлено  газоиспользующее  оборудование, на  улицу, тем  самым  оставив  его  без  присмотра. В  дальнейшем  произошел  хлопок  и  возгорание  дома.

Причиной  пожара  стало  нарушение  гражданкой  требований  Правил  пользования  газом  в  быту, в  частности:

-  запрещается  оставлять  без  при смотра  работающее   газоиспользующее  оборудование, кроме рассчитанного на непрерывную работу и оборудованного  соответствующей  автоматикой  безопасности

-  запрещается производить    самовольное  подключение,  отключение  оборудования и его перестановку с применением  сварки, а  также  переподключение  на  присоединительный  гибкий  шланг,  разборку  этого  оборудования  и  его  ремонт,  вмешиваться  в  работу  индивидуальных  приборов  учета  расхода  газа;

2. 20.03.2020 в  18 часов  15 минут  в  специализированное  подразделение  УП «МИНГАЗ»  поступила  информация  от  центра  оперативного  управления учреждения  «Минское  городское  управление  Министерства  по  чрезвычайным  ситуациям  Республики  Беларусь» с  характером  «Пожар» в  жилом  доме  по  адресу: г. Минск, пер. Клумова, д.15, кв. 44.

Пострадавший гражданин 1935 г.р. с ожогами в тяжелом состоянии  госпитализирован  в  медицинское  учреждение.

Причиной  несчастного  случая  явилось  нарушение  требований  Правил  пользования  газом  в  быту  гражданином, вспышка  от  занесенного  источника  огня  газовоздушной  смеси, образовавшаяся  в  результате  выхода  газа  через  кран  на  опуске  в  результате  самовольного  снятия  заглушки  и  подключения  газовой  плиты  к  системе  газоснабжения  (запрещается  производить  самовольное  подключение, отключение  газоиспользующего  оборудования).

3. 25.04.2020 в  14 часов  06 минут  в  специализированное  подразделение  газоснабжающей  организации  от  диспетчера  Хойницкого  РОЧС  поступило сообщение  о  возгорании  газовоздушной  смеси  в  домовладении  по  адресу: Гомельская  область,  г.Хойники,  ул.  Революционная,  д. 1А,  без  дальнейшего  горения.  По  прибытию  к  месту  происшествия  установлено,  что  остекление  оконных  рам  в  помещении  топочной, а  также  в  веранде  отсутствуют. От  входа  в  топочную  в  кирпичной  вкладке  имелась  вертикальная  трещина  от  потолочного  перекрытия  до  уровня  пола.

Несчастному  случаю  послужило  затухание  пламени  на  запальнике  и  основной  горелке  газового  котла  в  результате  ветрового  подпора  в дымовом канале  и  залипание  блокировочного  клапана  автоматики  безопасности,  что  привело к загазованности  помещения  топочной.  При  открытии  заслонки  смотрового  окна пострадавшей,  произошел  проскок  искры  с  последующим  воспламенением  газовоздушной  смеси  в  помещении.

Потерпевшая  гражданка  1946 г.р, с  ожоговой  травмой, средней  степени тяжести  госпитализирована  в  медицинское  учреждение.

Причиной  несчастного  случая  явилось  нарушение  требований  Правил пользования  газом  в  быту  гражданкой, которая  при  выявлении  запаха  газа:

-  не  сообщила  в  специализированное  подразделение  газоснабжающей  организации;

- не  перекрыла  краны  на  газоиспользующем  оборудовании;

- не  приняла  меры  по  проветриванию  помещений.

4. 19.05.2020  в  01  час  59  минут  в  специализированное  подразделение УП  «МИНГАЗ»  поступило  извещение  от  МЧС  с  характером  «Отравление угарным  газом» по  адресу: г. Минск, ул. Асаналиева, д.  11, корп.2, кв. 16.

Хозяин  квартиры, а  затем  и  его  супруга  приняли  водные  процедуры. После чего  гражданка  почувствовала  нерезкий  запах  и  попросила  мужа  перекрыть  кран перед  газовыми  приборами.  В  момент  принятия  водных  процедур  в  ванной комнате  работал  электромеханический  вентилятор.  Женщина  почувствовала  недомогание,  разбудила

супруга  и  попросила   принести  воды.  После  продолжительного отсутствия  супруга,  выйдя на кухню,  увидела  супруга  в  плохом  состоянии.  Далее  она  открыла  окна  в  квартире  и  вызвала  скорую  медицинскую  помощь.

Потерпевшие:     гражданин   1987  г.р.  и  гражданка  1987  г.р., госпитализированы в медицинское учреждение.

Причинами  несчастного  случая  и  попадания  угарного  газа  в  помещения  квартиры  могла  явиться  совокупность  следующих  факторов:

-  обратная  тяга  продуктов  дымоудаления  (отработавших  газов)  при  отсутствии  в  квартире  необходимого  обеспечения  притока  свежего  воздуха  во  время  работы  газоиспользующего  оборудования  (нарушение  требований  Правил  пользования  газом  в  быту);

- отсутствие естественной  вентиляции  (вследствие установки вытяжки на кухне, электромеханического  вентилятора  в  ванной  комнате  в  вентиляционные  каналы).

5.  14.06.2020 в  20 часов  35  минут  в  специализированное  подразделение  УП «МИНГАЗ»  поступила  информация от  начальника  Советского  РОЧС  Минского городского  управления МЧС с характером «Взрыв в квартире»  в  жилом  доме  по  адресу: г. Минск, ул. Кольцова, д.  23, кв. 63.

Пострадавшие:  Гражданин  02.10.1979  г.р.,  гражданин  10.05.1975  г.р.  и  гражданин  22.06.1975  г.р.  с ожогами  различной  степени  тяжести госпитализированы в медицинское учреждение.

В   результате  взрыва  топливовоздушной   смеси  от  воздействия   огня  и  высокой температуры повреждено имущество в квартире, входные двери и окна трех  квартир,  повреждено  лакокрасочное  покрытие  на  1 этаже  лестничной  клетки, повреждено  остекление  лестничной  клетки  (5 этажей), входная  дверь  в  подъезд, остекление  задней  крышки  багажника  автомобиля,  припаркованного  возле  дома.

Предположительная  причина  несчастного  случая, следующая:  после  ухода  проживающих  в  квартире  на  включенной  газовой  плите, оставался  дистиллятор, подключенный по  схеме:  перегонный  куб  - сухопарник  - проточный  холодильник (змеевик-охладитель), подключенный к системе водоснабжения  для  охлаждения  пара  и  располагался  на  стиральной  машине  - емкость  для  жидкости.

Змеевик  предназначен  для  конденсации  паров  за  счет  отвода  тепла  водой или  воздухом  через  стенки. В  данном  случае  использовался  змеевик  с  водяной  системой  охлаждения  открытого  типа  -работает  на  проточной  воде.

Вследствие  неправильной  работы  (нарушения  режима  водоснабжения) змеевика  произошел  перегрев  его  корпуса  и  началось  плавление  верхней пластмассовой  крышки  стиральной  машины,  о  чем  свидетельствует  запах  пластмассы,  который  чувствовали  пострадавшие  и  жильцы  дома  и  наличие  обгоревшей  пластмассы  от  крышки  стиральной  машины  на  корпусе  змеевика. Из-за  неправильной  работы  змеевика  не  происходило  охлаждение  пара  и  его конденсация  в  жидкость  -   в  помещение  кухни  выходили  пары  легковоспламеняющейся жидкости (тяжелее воздуха)  и наполняли  помещения  квартиры.

При  возвращении  пострадавших  в  квартиру  от  занесенного  источника  произошло воспламенение топливовоздушной смеси паров  легковоспламеняющейся  жидкости  с  воздухом, скопившейся  в  нижней  части помещений  квартиры, со  взрывом  и  образованием  сильно  нагретого  газа  с  очень  высоким  давлением, сопровождающимся  взрывной  волной, от  чего  произошло  воспламенение  предметов  вещной  обстановки, в  том  числе  природного  газа  в  месте  термического  повреждения  рукава  соединительного  для  бытовых  газовых  приборов  (плиты  газовой).

6. 11.08 .2 020  около   16   часов  50  минут  в   специализированное отделение от диспетчера РОЧС поступило сообщение о возгорании жилого  дома,  расположенного  по  адресу:  Могилевская  область, Дрибинский  р-он, д. Преображенск, ул. Цветочная, 60.

Установлено, что  гражданин  решил  воспользоваться  газовой  плитой, но  в  момент  открытия  крана  горелки  плиты  он  услышал  шипение  в  районе  газового  баллона.  После  чего  предпринял  следующие  действия:  отсоединил  газовый  баллон, установленный  работниками  газоснабжающей  организацией  от  газовой  плиты  и  положил  его  на  пол  в  кухне  неподалеку  от  места  монтажа  индивидуальной  баллонной  установки; принес  из  подсобного  помещения  другой  50-литровый  баллон, к  которому  при  помощи  штуцера  с  накидной  гайкой  по  средствам  резинотканевого  рукава  был  присоединен  регулятор  давления; перед  тем  как  присоединить   его  к  газовой  плите  гражданин  решил  проверить  его  работоспособность при помощи открытого огня.  В момент, когда  гражданин

зажег  спичку, произошел  взрыв  газовоздушной  смеси  с  последующим  горением  помещения  кухни.

Потерпевший  гражданин  1947  г.р.  был  госпитализирован  с  ожогами  различной  степени  тяжести  после  чего  скончался  в  областной  больнице.

Причиной  несчастного  случая  явилось  нарушение  требования  Правил  пользования  газом  в  быту, в  частности:

- при  появлении  в  помещении  запаха  газа  следует  немедленно  прекратить  пользование  газоиспользующим  оборудованием  (перекрыть  краны, находящиеся  перед  газоиспользующим  оборудованием  и  на  нем,  или  вентиль  баллона), открыть окна  для   проветривания  помещения,  немедленно  сообщить  в  специализированное подразделение газоснабжающей организации. При этом  в  помещении запрещается  пользоваться  открытым  огнем,  электрозвонками, курить включать и выключать электроосвещение и электроприборы;

-  запрещается  применять   огонь  для  обнаружения  утечки  газа  из  оводов, газоиспользующего оборудования;

- запрещается  производить  замену  баллонов  с  СУГ  на  ИБУ  при  отсутствии  удостоверения  на  право  самостоятельной  замены  баллона,  соответствующей  записи  в  техническом  паспорте  по  форме,  определенной  в  приложении  2 к  настоящим  Правилам.  Удостоверение  о  специальной  подготовке  на  право  самостоятельной  замены  баллона  выдается газоснабжающей  организацией  после  прохождения  потребителем  газа  соответствующего  инструктажа;

- запрещается  хранить  баллоны  с  СУГ  в  не  подключенном  к  ИБУ  состоянии.

7. 10.09.2020 в  13 часов  18 минут  от  дежурного  Бешенковичского  РОЧС  в  специализированное подразделение  Бешенковичского  РГС  поступило сообщение о взрыве в квартире  жилого дома по адресу:  г.п.  Бешенковичи, ул. Черняховского, 12-2.

Потерпевший  гражданин  1964  г.р.  был  госпитализирован  в  тяжелом  состоянии  с  ожогами  80% после  чего  скончался  в  медицинском  учреждении.

Причиной  взрыва  послужило  наличие  в  помещении  кухни  взрывоопасной  концентрации  газовоздушной  смеси, образованное  в  результате  механического  повреждения  (пореза) резинотканевого  рукава, соединяющего  газовую  плиту  и  газовый  50-литровый  баллон.

Гражданином допущено  самовольное  вмешательство  в  работу  газоиспользующего оборудование, чем нарушил требования  Правил  пользования газом  в  быту. Запрещается  производить  самовольное  подключение, отключение газоиспользующего  оборудования  и  его  перестановку  с  применением  сварки, а также  переподключение  на  присоединительный  гибкий  шланг, разборку  этого оборудования  и  его  ремонт, вмешиваться  в  работу  индивидуальных  приборов  учета  расхода  газа.

8. 06.10 .2020  года  в   16   часов  05   минут  в    специализированное  подразделение Воложинского РГС поступило извещение с характером «Пожар» по  адресу:  Воложинский  р-н, Раковский  с/с, СТ  "Искра", ул. Широкая, д. 135.

Установлено, что  гражданин  произвел  самовольную  замену  50-литрового  газового  баллона, установленного  работниками  газоснабжающей  организации, на  имевшийся  у  него  незарегистрированный  газовый  баллон,  облучение  на самостоятельную  замену  баллона  гражданин  не  проходил.  Заменив  баллон, гражданин  оставил  без  присмотра  работающую  газовую  плиту. Вернувшись  на кухню,  гражданин  увидел   горящую   штору  и   попытался    самостоятельно  потушить возгорание, однако при этом на нем самом загорелась верхняя одежда.

Потерпевший  гражданин  1944  г.р,  с  ожогами  госпитализирована  в  медицинское  учреждение.

Причиной несчастного  случая  явилось  нарушение  требования  Правил пользования газом в быту, в частности:

-  запрещается  оставлять  без  присмотра  работающее  газоиспользующее оборудование, кроме  рассчитанного  на  непрерывную  работу  и  оборудованного  соответствующей  автоматикой  безопасности;

- запрещается производить  самовольное  подключение,  отключение  газоиспользующего оборудования  и  его  перестановку  с  применением  сварки, а  также

переподключение на  присоединительный   гибкий   шланг,  разборку  этого  оборудования и его  ремонт, вмешиваться в работу индивидуальных  приборов  учета  расхода  газа.

9. 26.10.2020  в  8 часов  15 минут  в  специализированное  подразделение  ПУ  «Молодечногаз»  поступило  сообщение  о  взрыве  газовоздушной  смеси  в  летней  кухне, расположенной  по  адресу: Молодечненский  район, д.  Загорское, ул.  Я  Купалы, 21.  Обнаружен  труп  гражданина  1939  г.р.  под  завалами  разрушенного  строения.

Причина  несчастного  случая  нарушение  требований  Правил  пользования газом  в  быту. Гражданин,  после  пользования  газовой  плитой, не  закрыл  подачу  газа  на  передней  нижней  конфорке, что  повлекло  самопроизвольное  поступление  газа  в  помещение  летней  кухни  и  его  дальнейший  взрыв  от  источника воспламенения  (огонь  или  освещение),  повлекший  в  свою  очередь  разрушение  постройки  летней  кухни,  под  обрушившимися  бетонными  конструкциями  гражданин  получил  телесные  повреждения, повлекшие  его  смерть.