Электробезопасность при работах вблизи воздушных линий электропередач

В настоящее время продолжают случаи электротравмирования при производстве сельскохозяйственных и других  работ грузоподъемной и уборочной техникой.

В прошедшем году, 13.07.2019 года в ОАО «Белыничский Райагропромтехснаб» Могилевской области, при проведении работ по сбору и погрузке валков травы и приближения к проводам проходящей ВЛ-110 кВ произошло перекрытие на высокопроизводительный кормоуборочный комплекс КВК-800 под управлением механизатора Шутова  И.А. и отключение ВЛ-110 кВ. Только по счастливой случайности данный инцидент не привел к возгоранию кормоуборочного комплекса  и гибели механизатора.

28.08.2019 года  в СПК «Колхоз Родина»,   Белыничского района, Могилевской области. Механизатор Демидов В.М. возле мехдвора аг. Вишов единолично проводил обслуживание зерноуборочного комбайна под ВЛ-10 кВ, при этом приблизился на недопустимое расстояние к проводам линии 10 кВ  и был смертельно травмирован электрическим током.

Все вышеуказанные нарушения стали следствием пренебрежения к требованиям действующих Правил охраны электрических сетей.

Обеспечение  бесперебойного  электроснабжения  потребителей -  это  задача,  требующая  установления  особого  режима  охраны  электрических  сетей  и  его  неукоснительного  соблюдения  всеми  предприятиями,  организациями,  учреждениями  и  гражданами.

Как  известно,  территории  охранных  зон  не  изымаются  из  сельскохозяйственного  оборота  или  иного  использования. Охрана электрических сетей становится наиболее актуальной в период массового выхода крупногабаритной и другой техники на поля для выполнения посевных работ, заготовки кормов, уборки урожая, проведения строительных и других работ.

Несоблюдение  правил  работы  в  охранных  зонах  линий  электропередачи  может  привести  к  несчастным  случаям.

При  выполнении работ  вблизи  воздушных  линий  электропередачи  на металлических  корпусах  машин  и  механизмов,  а  также  на  металлических  трубопроводах, других металлоконструкциях  могут  наводиться  опасные  электрические  потенциалы.

Выполнение  работ  с  применением  высокогабаритных  машин  и  механизмов  в  охранной  зоне  воздушных  линий  должно  проводиться  по  наряду-допуску  и  быть  согласовано  с  владельцем  электрических  сетей,  в  ведении  которых  находится  воздушная  линия.

Проезд  машин  и  механизмов  под  проводами  воздушной  линии  по  проселочным  дорогам  и  вне  дорог  рекомендуется  производить  вблизи  опор  и  поперек  оси.  При  этом  высота  машин  не  должна  превышать  4,5 м.

Запрещается:  работа  погрузчиков   под  проводами  воздушной  линии;  транспортировка высокогабаритных   грузов и складирование материалов,  стоянка машин  и  механизмов  в  охранной  зоне  воздушной  линии; отсыпка грунта и движение машин с поднятым кузовом, кранов с поднятой стрелой;  находиться  обслуживающему  персоналу  на  машине  вне  кабины  или  защитного  козырька;  выполнять  ремонтно-профилактические  работы  на  машине;  работать  при  приближении  или  во  время  грозы. В  случае  соприкосновения  машины  или  механизма  с  проводом,  запрещается  какая-либо  дальнейшая  работа  на  этой  машине.  При  соприкосновении  провода  воздушной  линии с  машиной  водитель,  не  вылезая  из  кабины,  должен  немедленно  остановить  машину.  Если  при  этом  можно  освободиться  от   провода  передвижением  машины,  то  необходимо  это  сделать  как  можно  быстрее.  В  случае  отсутствия  такой  возможности  наблюдающий  должен немедленно  сообщить  о  случившемся  хозяину  электрических  сетей  и  до  прибытия  аварийной  бригады  ни  водитель,  ни  наблюдающий  не  должны  предпринимать  никаких  самостоятельных  действий. Если  в  результате соприкосновения    с воздушной  линии  машина  загорелась,  то  обслуживающий  персонал  должен  немедленно  ее  покинуть,  но  так,  чтобы  не  было  одновременного  соприкосновения  человека  с  корпусом  машины  и  землей.  Лучше  всего  спрыгнуть  на  землю  на  обе  сомкнутые  ноги,  не  держась  за  машину,  а  удаляться  от  нее  можно  только  прыжками  на  одной  или  двух  сомкнутых  вместе  ногах  до  снятия  напряжения или на расстояние 8-10 метров.  До  прибытия  специальной  бригады  запрещается  предпринимать  какие-либо  действия  по  пожаротушению машины,  при  этом  необходимо  организовать  охрану  места  происшествия.

При обнаружении повреждений воздушных линий и обрыве проводов нельзя приближаться менее 8 метров и необходимо срочно сообщить дежурному персоналу Климовичского района электрических сетей по телефону 7-20-04,  7-20-03.

Помните!  Только  правильное  обращение  с  электрической  энергией  гарантирует  безопасность  жизни  людей.

Климовичская районная энергогазинспекция